%1. x1(n) = 3𝛿(n+2) + 2𝛿(n) - 𝛿(n-3) + 5𝛿(n-7); -5<=n<=15
function del = delta(n) %defining a function for unit samples if(n==0) del =1; else del = 0; endif endfunction y=zeros(21); %initializing a vector to save the results x=-5:15; %x-coordinates where the function need to be plotted for n = -5:15 %loop to get result for each value in the defined range y(n+6) = 3*delta(n+2) + 2*delta(n) - delta(n-3) +5*delta(n-7); %since in matlab, index starts from 1, y(n+6) is written to push the values to start from 1 end stem(x,y); using stem function to plot the result